Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe

HYDROBUD

Włodzimierz Cichowlas

ul. Śmigielskiego 12a/6					                                 ( tel.  (0-62)  736 – 08 – 02

63-400 Ostrów Wlkp.						                   (tel. kom. 0601 – 76 – 89 – 23

NIP  622-123-06-35							    e-mail:hydrobud@inzpro.pl

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Sieć wodociągowa w  rejonie ul.Grabowskiej dz.nr 2,9,40/5,40/6,40/7

w Ostrowie Wielkopolskim

Opracował:

Ostrów Wielkopolski, wrzesień 2018r.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robót budowlanych

Sieć wodociągowa w rejonie ul. Grabowskiej

(Dz. U. Nr 202, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 2072

z dnia 2 września 2004r.)

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia.

Sieć wodociągowa w rejonie ul. Grabowskiej

( dz  nr 2,9,40/5,40/6,40/7  obręb 0206 )  w Ostrowie Wielkopolskim.

  - Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przy budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Grabowskiej  w Ostrowie Wielkopolskim.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji n/w robót.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących  robót:

-budowa  sieci wodociągowej z rur PEHD   PE100  PN10  (125 x7,4mm     - 65,0 m

- zasuwy wodociągowe miękkouszczelnione  DN ( 125mm                          -  1,0 szt.

- zasuwy wodociągowe miękkouszczelnione  DN ( 80mm                            -  1,0 szt.

- trójnik kołnierzowy DN 150x125 mm nr kat. 9203 z żel.sferoidalne            -  1,0 szt.

- trójnik kołnierzowy DN 125x80 mm nr kat. 9203 z żel.sferoidalne              -  1,0 szt.

- łącznik rurowy. nr kat.9122 DN 150 z żel.sferoidalnego GGG40                 -  2,0 szt

- hydrant podziemny C DN80-żel.sferoid.GGG50 nr kat .8851                       - 1,0 kpl.

- Roboty przygotowawcze:

  - wytyczenie trasy sieci wodociągowej przez geodetę

  - wykonanie urządzeń odwadniających

  - przygotowanie urządzeń zabezpieczających wykopy

  - oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

- Roboty ziemne:

  - wykopy pod  sieć wodociągową należy wykopać mechanicznie lub ręcznie o ścianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050

  - szalowanie ścian wykopów na czas budowy

  - odwodnienie wykopów

  - wykonanie podłoża pod  rurociągi i hydranty

  - zasypka z zagęszczeniem gruntu

- Roboty montażowe:

  - budowanie sieci wodociągowej z rur PEHD   (125mm  PN10

  - montaż kształtek PEHD ( tuleje kołnierzowe, itp.)

  - montaż kształtek żeliwnych (krócce,trójniki itp.)

  - montaż zasuw miękkouszczelnionych kołnierzowych DN 125 i 80

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

- Roboty drogowe rozbiórkowe:

  - rozbiórka nawierzchni  chodnika z kostki betonowej POLBRUK

- Roboty drogowe odtworzeniowe:

  - odtworzenie nawierzchni chodnika

  - Informacje o terenie budowy.

Roboty będą prowadzone w pasie drogowym należącym do Powiatowego Zarządu Dróg oraz w pasie należącym do osób prywatnych.

Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć i oznakować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikacje robót.

Na czas trwania robót wykonawca powinien wykonać zaplecze dla potrzeb budowy.

  - Nazwa i kody robót.

Nazwy i kody robót  są wyszczególnione w przedmiarze robót:

KOD CPV 45232150-8 – roboty budowlane w zakresie rurociągów do przesyłu wody

1.6. Podstawowe określenia i definicje pojęć.

Podstawowe określenia i definicje pojęć wyszczególnione w projekcie sieci wodociągowej są zgodne z Polską Normą PN EN 752-1,2,3.

2.   WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   MATERIAŁÓW.

Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora.

  - Materiały.

- rury z PEHD PE 100 (SDR 17) wg PN10 Dz.(125mm łączone na  spaw doczołowo.

- kształtki do rur – PEHD  PE100 (SDR 17) wg. PN-10

- łączniki rurowe. nr kat.9122 DN 150 z żeliwa sferoidalnego GGG 40

- zasuwy miękkouszczelnione  kołnierzowe wg.PN-EN1092-2:1999 z  żeliwa sferoidalnego min.GGG 40 wg.DIN 30677

- połączenia kołnierzowe skręcane śrubami ze stali nierdzewnej,

-beton B-25 wg. P-88/B-06250 do obetonowania rur i kształtek oraz zasuw                                                                                                      - piasek na  podsypkę i obsypkę rur i hydrantów wg. PN-87/B-01100.

3.  WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   SPRZĘTU   I   MASZYN.

Niezbędny sprzęt i maszyny do wykonania robót budowlanych sieci wodociągowej :

- koparka gąsienicowa o poj. łyżki 0,40 m3

- spycharka gąsienicowa DT 55kW

- ubijak spalinowy 200 kg

- ciągnik kołowy 55 kW

- pompa elektryczna lub spalinowa

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   ŚRODKÓW  TRANSPORTU.

Niezbędne środki transportu do wykonania robót budowlanych sieci wodociągowej:

- samochód skrzyniowy do 5t

- samochód skrzyniowy  5 – 10 t

- samochód samowyładowczy do 5 t

- żuraw samochodowy 5 – 6t

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.  Roboty przygotowawcze.

Projektowana oś rurociągu powinna być wytyczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.

Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych  należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej należy odkopać istniejącą  sieć wodociągową do której przewidziano podłączenie projektowanej sieci.

  - Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy pod sieć wodociągową należy wykonać o ścianach pionowych ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykopy pod sieć wodociągową należy rozpocząć od najniższego punktu, i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku terenu. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienie wykopów nawodnionych.

Projektuje się wykonanie wykopów mechanicznie  za wyjątkiem zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz dla wyrównania dna, gdzie należy stosować wykopy ręczne.

Przy wykopach na odkład należy składować ziemię wzdłuż wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby umożliwić  przejście wzdłuż wykopu.

Z uwagi na głębokość wykopów powyżej 1,0 m wykopy należy prowadzić w szalowaniu.

Obudowę ścian i rozbiórkę obudowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi z opisem proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej..

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruntach suchych, w gruntach nawodnionych około 20 cm.

Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem zgodnym z profilem podłużnym dokumentacji projektowej.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ( 3 cm dla gruntów zwięzłych, ( 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia, a dla szerokości wykopu tolerancja wynosi ( 5 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

5.2.2. Odwodnienie wykopów na czas budowy sieci wodociągowej.

Wykopy odwodnić w przypadku napływu wód opadowych lub wód gruntowych za pomocą igłofiltrów poza obręb budowy.

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w trakcie wykonywania robót.

5.2.3. Podłoże naturalne.

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich,  suchych (naturalnej  wilgotności) z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym  spodzie wykopu.

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.

5.2.4. Podłoże wzmocnione ( sztuczne).

Według dokonanych odkrywek do określenia warunków  gruntowo – wodnych w rejonie  ul. Grabowskiej  stwierdza się występowanie piasku drobnego, jasno brązowego średnio zagęszczonego, mało wilgotny.                                                                             Projektuje się wymianę gruntu w wykopie  i wykonanie podłoża piaskowego  warstwą 0,10m.

Piasek należy dowieźć z odległości 5,0 km.

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka sieci wodociągowej.

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.

5.2.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu.

Zasypkę do wysokości 30 cm  ponad wierzch rury należy wykonać ręcznie jako warstwę ochronną, zagęszczając ubijakami po obu stronach przewodu z wyłączeniem odcinków na złączach.

Po próbie szczelności złącz rurociągu należy dokonać dalszej zasypki warstwy ochronnej w miejscach połączeń.

Następnie można dokonywać zasypu mechanicznego piaskiem dowiezionym z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką  deskowań oraz rozpór ścian wykopu.

5.3.  Roboty montażowe.

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.2. można przystąpić do montażowych robót sieci wodociągowej..

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.

Do budowy sieci w wykopie otwartym  można przystąpić po częściowym  odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej  30,0m.

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

5.3.1.  Kanały z rur PEHD  PE100 (125mm

Rury z PEHD można układać przy temperaturze powietrza od 00 do + 300C przy układaniu pojedynczym rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem.

Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch linek. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Rury z PEHD należy łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych lub poprzez zgrzewanie doczołowe. .

Obetonowanie sieci wodociągowej betonem B-25 należy wykonać na odcinkach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

Nad rurociągiem należy położyć taśmę z polietylenu koloru niebieskiego z PCV a wzdłuż rurociągu należy położyć drut miedziany  połączony z armaturą w celu lokalizacji sieci.

5.3.2. Montaż hydrantów p.-pożarowych

Wykonuje się tylko montaż jednego  hydrantu podziemnego DN80.

5.3.3. Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe

Należy zamontować na sieci zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe  DN 125 mm .  Zasuwy obsypać piaskiem na całym obwodzie, zagęszczając do poziomu określonego rzędną nawierzchni.

Połączenia kołnierzowe należy skręcać śrubami ze stali nierdzewnej.

5.4.   Roboty towarzyszące.

Roboty drogowe i odtworzeniowe  wykonać zgodnie  z  postanowieniem  będącym załącznikiem do Decyzji   z MZD w Ostrowie Wlkp.

6.  KONTROLA,  BADANIA  I  ODBIORY   ROBÓT.

Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodnie z Dokumentacją Projektową: wykopy otwarte, podłoża, zasypu przewodów, materiałów, ułożenia rurociągów na podłożu, szczelności rurociągów na infiltrację i eksfiltrację, zabezpieczenia przewodów .

7.    WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU   I  OBMIARU  ROBÓT.

Podstawą określającą zasady przedmiarowania i obmiaru sieci wodociągowej są katalogi KNR i KNR-W.

Jednostką obmiarową sieci jest 1 metr (m ) dla każdej średnicy.

Jednostką obmiarową  hydrantu jest  1 hydrant ( szt, ) z zasuwą odcinającą.

8.   ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH.

  - Odbiór częściowy.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone  następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót ( dane geotechniczne gruntu, poziom wód gruntowych, uzbrojenie podziemne przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, zadrzewienie,

-  Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów przy budowie sieci wodociągowej ,

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną użycia wszystkich materiałów, prawidłowości montażu i szczelności sieci..

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między węzłami, a wyniki z przeprowadzonych badań  powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

  - Odbiór techniczny końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

-  dokumenty jak przy odbiorze częściowym,

-  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- protokół z przeprowadzonej próby szczelności całego przewodu sieci                                                                                                                                  wodociągowej,

-  świadectwa jakości wbudowanych materiałów wydane przez ich producentów,

- inwentaryzację geodezyjną przewodów  na planach sytuacyjno – wysokościowych wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania  robót z Dokumentacją Projektową oraz zapisami Dziennika Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od projektu,

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i            uzupełnienia,

- protokoły badań szczelności całej sieci wodociągowej oraz dezynfekcji           rurociągów.

9.  SPOSÓB   ROZLICZENIA   ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

10.  DOKUMENTY   ODNIESIENIA.

  - Dokumentacja Projektowa:

- Projekt Wykonawczy,

- Specyfikacja Techniczna,

- Przedmiary robót,

- Kosztorys Inwestorski.

  - Polskie Normy

PN-68/B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania  przy odbiorze,

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja

PN-EN 15655:2009  Kształtki z żeliwa sferoidalnego,

PN-85/C-89203	Kształtki wodociągowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

PN-85/C-89205	Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych/rury z PVC-U ze ścianką litą.

PN-87/B-01100	Kruszywa mineralne, podział, nazwy i określenia,

PN-88/B-06250	Beton zwykły,

PN-83/B-03010	Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-81/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowane.(Zmiany:BInr 2/88 poz. 14),

  - Normy Branżowe.

BN-86/8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu.

BN-83/8836-0	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - Inne dokumenty.

ISO 4435:1991	Rury i kształtki z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych,

.

AT/96-01-0010	Aprobata Techniczna COBRTI Instal –  Rurociągi z PE 100.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego  polichlorku winylu i polietylenu – WAVIN Metalplast  Buk.

Opracował: